|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
|  | от 12.12.2013 № 9653 |

Производственная программа

в сфере водоотведения

ОАО «Агрокомбинат «Тепличный»

на 2014 год

г.Краснодар,  2013г.

Паспорт

производственной программы ОАО «Агрокомбина «Тепличный»

в сфере водоотведения

Характеристика технологического процесса с перечнем

производственного оборудования

Наименование регулируемой организации: ОАО «Агрокомбинат «Тепличный».

Местонахождение: город Краснодар, х.Ленина.

Основным видом деятельности является выращивание овощей в закрытом грунте. В процессе хозяйственной деятельности образующиеся канализационные стоки  перекачиваются в городской коллектор №20 по напорному трубопроводу длиной 2 нитки по 21 км. и диаметром 250 мм. в район улиц Симферопольской и Новороссийской.

ООО «Краснодарводоканал» перекачивает фекальные стоки от жилого массива х.Ленина через собственную КНС по напорному коллектору протяженностью 2,5 км. в самотечный коллектор хоз.фекальной канализации ОАО "Агрокомбинат "Тепличный" диаметром 300 мм. и длиной 10м. Последний собственные хоз. фекальные стоки и принятые от ООО «Краснодарводоканал» перекачивает в вышеуказанный городской коллектор.

КНС ОАО "Агрокомбинат "Тепличный" имеет приемное, грабельное и машинное отделение в котором установлены 3 фекальных насоса.

Узлы учета перекачиваемых стоков установлены как на КНС «Краснодарводоканал», так и на КНС ОАО "Агрокомбинат "Тепличный".

Электроэнергия, потребляемая КНС, также учитывается эл.счетчиком с записью в журнал учета.

Режим работы КНС ОАО "Агрокомбинат "Тепличный" круглосуточный сменный,

обслуживающий персонал – 4 оператора, 2 слесаря-ремонтника и электрогазосварщик.

Показатели надежности системы водоотведения:

Степень износа системы водоотведения на конец 2012г. составляет 62%. Аварий в системе за период 2011-12гг. не было. Сети в замене не нуждаются.

Коэффициент использования установленной производственной мощности за 2011г. составил 0,54, за 2012г.  – 0,69.

Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих по службе КНС ОАО «Агрокомбинат Тепличный» составляет 0,2.

Объемы водоотведения на регулируемый период  подтверждаются фактическими данными по водоотведению за 2012 год и I кв.2013 года.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122

Основные производственные характеристики

канализационного хозяйства предприятия

Водоотведение

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, план |
| --- | --- | --- |
| Проектная мощность системы водоотведения | м3/сут. | 640 |
| Фактический пропуск сточных вод в т.ч от населения от промышленных потребителей | м3/сут. | 438,4 411,0 27,4 |
| Мощность очистных сооружений: проектная фактическая | м3/сут. |  |
| Пропущено через очистные сооружения: в т.ч. на биологическую очистку | м3/сут. |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. |  |

Перечень установленного оборудования на водоканализационной

службе ОАО "Агрокомбинат "Тепличный"

| Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт. | Продолжит. работы, час. | Расход э/энергии, кВт/час. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Насос фекальный 3 шт. | СМ 80-65-200/2 | 22,5 | 2000 | 45000 | В работе 1 насос, 2 шт. – в резерве |
| 2. Вентилятор приточный | Ц4-70 №2 | 0,75 | 2000 | 1500 | Машинный зал |
| 3. Вентилятор вытяжной | Ц4-70 №1 | 0,36 | 2000 | 720 | Машинный зал |
| 4. Вентилятор вытяжной | Ц4-70 №2 | 0,75 | 2000 | 1500 | Грабельное отделение |
| 5. Эл. тельфер |  | 3,5 | 1,2 | 4,2 | 2 шт. для ремонтных целей |
| 6. Эл. освещение |  | 0,7 | 2000 | 1400 |  |
| Итого |  |  |  | 50124 |  |

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере водоотведения,

мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания,

в том числе по снижению утечек стоков при транспортировке

| № | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию, т.р. | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |
| 1 | Капитальный ремонт колодцев. | 22,0 | Снижение затрат на ремонт и эксплуатацию, повышение надежности работы системы водоотведения |
| 2 | Частичный ремонт напорного коллектора. | 54,0 |  |
|  | Всего | 76,0 |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарная экономия | Источники финанси рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе | В нату-ральном выражении | В стоимост-ном вы-ражении, тыс. руб./год |  |
|  |  |  |  | Проект | Обору дова ние | Мате риалы и СМР | ПНР |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | КНС | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,2 тыс. кВт | 4,34 | Собств средства |
| 2 | КНС | Покрытие теплоизолятором оконных откосов КНС для снижения теплопотерь. | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,1 Гкал/год | 0,13 | Собств средства |
| 3 | КНС | Ремонт воздушных заслонок | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,3 Гкал/год | 0,38 | Собств средства |
|  | Итого: |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,08 | 4,85 |  |

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

| № | Показатели деятельности | Ед.изм. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ОАО «Агрокомбинат «Тепличный» | Период регулирования 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отводимых стоков | тыс. м3 | 125,3 | 160,6 | 160,0 |
| 2 | Объем отводимых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - |  |
| 3 | Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям: | тыс. м3 | 115,6 | 148,9 | 150,0 |
| 4 | - населению | тыс. м3 | - | - |  |
| 5 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - |  |
| 6 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 115,6 | 148,9 | 150,0 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 79 тыс. рублей

График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы ОАО «Агрокомбинат «Тепличный» в сфере водоотведения.

Целевые показатели

ОАО «Агрокомбинат «Тепличный»  в сфере водоотведения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Агрокомбинат «Тепличный»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ОАО «Агрокомбинат «Тепличный», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет о  выполнении производственной программы

за истекший период регулирования

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

В 2012 году была выполнена работа по ремонту  запорной арматуры и обратного клапана на нагнетательном трубопроводе фекального насоса №2. Запланированная стоимость работ составляла 6,0 тыс. рублей, фактически по акту стоимость работ составила 6,5 тыс. рублей.

Директор

ОАО «Агрокомбинат «Тепличный»                                                    Саркисов В.Д.