Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от12.12.2013   №   9653

Производственная программа

ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии

в сфере холодного водоснабжения

на 2014 год

г. Краснодар

2013

Паспорт

производственной программы ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии в сфере водоснабжения, характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: Государственное научное учреждение Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Академика Лукьяненко Российской академии сельскохозяйственных наук.

Местонахождение: город Краснодар, Центральная усадьба КНИИСХ.

Водоснабжение осуществляется в жилые дома, расположенные по улице им. Академика Лукьяненко, а также для собственных нужд Института.

Сооружения водоснабжения ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии расположены на северо-западной окраине г.Краснодара на территории Центральной усадьбы по адресу: 350012, г.Краснодар, Центральная усадьба КНИИСХ.

Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин №7724, №3-7 и №53. Длина труб – 5,3 км, диаметр – 50-150 мм.

Скважина №7724: общая глубина – 192 м, дебит – 25 м3/час, насос – ЭЦВ8-25-100. Территория зоны санитарной охраны артскважины №7724 ограждена. На ней расположена водонапорная башня, из которой поступающая вода самотеком распределяется по потребителям. Водозабор из артскважины №7724 предназначается для нужд центральной усадьбы КНИИСХ, водоснабжения пос. Прикубанский и подпитки системы отопления  КНИИСХ и жилых домов. Для учета количества потребляемой воды на выводе из водонапорной башни установлен счетчик ВМХ-80. Техническое состояние счетчика – рабочее.

Скважина №3-7: общая глубина - 220 м, дебит - 30 м3/час, насос ЭЦВ-8-25-100. Скважина №53: общая глубина - 330 м, дебит - 28 м3/час, насос - ЭЦВ-8-25-100.

Скважины №3-7 и №53 предназначены для водоснабжения жилых домов по ул. им. Академика Лукьяненко и для обеспечения потребителей горячей водой.

Скважины №3-7 и №53 расположены на территории существующего водозабора КНИИСХ (на территории данного водозабора находится скважина №7722, тампонаж которой был выполнен в 2008 году (Акт санитарной заделки (тампонажа) скважины на воду от 25.04.2008 г.)).

Существует следующая схема водоснабжения. Забор воды из артскважин производится насосами марки ЭЦВ, далее происходит ее подача по водоводам в два резервуара (емкостью 500 м3 каждый). Из резервуаров вода после обеззараживания забирается насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, и по водоводам подается в сеть.  Два резервуара предназначены для хранения воды, в количестве необходимом для обеспечения регулирующего объема, неприкосновенного противопожарного запаса.

Установлены счетчики на выходе из водонапорной башни по направлениям на Центральную усадьбу, на пос. Прикубанский и на котельную (вода для нужд отопления), на подаче из котельной горячей воды на Центральную усадьбу и на жилые дома, на выходе из машзала водозабора. На каждом жилом доме установлены счетчики для учета потребления горячей и холодной воды.

Вода используется для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения центральной усадьбы института, подачи населению (жилые дома по ул.им. Академика Лукьяненко: №№26, 28, 30, 32, 34 и 26/1 ТСЖ «Урожай-2000», №36 ООО «Управляющая компания «Крайжилсервис», №24 ООО «Управляющая компания ЖК «Академический»; жилой поселок по ул.Калинина (пос.Прикубанский)) и передачи абонентам.

Сброс сточных вод осуществляется в сети канализации ООО «Краснодар Водоканал». Услуг по отводу сточных вод Институт не оказывает.

Водопотребление в 2012 году ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии значительно выросло по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением количества жильцов в жилых домах по ул. им. Академика Лукьяненко, водоснабжение которых осуществляется от водозабора Центральной усадьбы института.

Потребление воды на производственно-технические и хозяйственно-питьевые нужды института ежегодно остается на одном уровне.

Процесс по оказанию услуг водоснабжения не предполагает учета по стадиям производства, т.к. составляет единый технологический комплекс.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар. Местоположение уполномоченного органа: г.Краснодар, ул.Красная, 122.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживание абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | 391,267 | Снижение утечек воды |
| 2 | Текущий ремонт | 1177,84 | Снижение утечек воды |

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наимено вание мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс.руб. | Суммарная экономия | Источ ники финан сиро вания | Ответ ствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Про ект | Обо Рудо вание | Мате риа лы | ПНР | Тыс. кВтч/ год | Тыс. Руб/ год |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На участке водозабора в 2011-2013 гг была полностью произведена замена ламп на энергосберегающие. Ранее (2011 год) на насосах ХВС насосной станции 2-го подъема водозабора установлены частотные преобразователи, позволяющие более экономичное использование электроэнергии. На текущий момент доля зданий, строений, сооружений участка инженерно-коммунальных систем, в состав которого входит водозабор, оснащенных энергосберегающими лампами, составляет 100%.

Электротехническая часть

электрооборудование водозабора и скважин

ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии

Питание осуществляется от ТП-1192п кабелем ААБлУ 3х185,L=400м и СИП-2 3х70+1х54,6 L=30м; резерв от ТП-710 СИП-2 3х150+1х70 L=360 м.

| Наименование | Тип, марка | Количество, шт. | Установленная суммарная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Двигатель скважины | ЭЦВ 8-25-100 | 3 | 33 (11 кВт каждый) |
| 2.Сетевой насос | ЧАМ 200L2 | 2 | 90 (45 кВт каждый) |
| 3.Сетевой насос (резерв) | ЧАМ 200L2 | 2 | 90 (45 кВт каждый) |
| 4.Светильники (освещение насосной станции и территории водозабора) | РТУ-125 ЛПП-30 2х36 НПП НСП | 6 6 11 11 | 1,5 0,432 0,242 0,242 (2,416 кВт общая) |
| 5. Электроталь | ТЭ-100-511 | 1 | 1,68 |
| 6. Насос дозаторный | В комплекте | 2 | 0,54 (0,27 каждый) |
| 7. Хлораторная | ЩУС | 1 | 1 |
| 8. Пожарный насос | ЧАМН 250м2 | 1 | 90 |

Планируемый объем подачи воды,

расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Еди ница изме рения | Динамика изменения целевых показателей деятельности | Период регулирования 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м.куб | 291,07 | 358,88 | 360 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.м.куб | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м.куб | 279,47 | 347,28 | 348,4 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.м.куб | 279,47 | 347,28 | 348,4 |
| 5 | Объем потерь | тыс.м.куб | - | - | - |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. потребителям | тыс.м.куб | 126,97 | 226,09 | 224,4 |
| 7.1. | - населению | тыс.м.куб | 124,17 | 222,94 | 218,4 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс.м.куб | - | - | - |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс.м.куб | 2,8 | 3,15 | 6 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  – 5 469,60 тыс. руб.

График реализации мероприятий – 2014 год, соответствует сроку реализации производственной программы ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии.

Целевые показатели

ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии  в сфере водоснабжения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

|  | Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |
| --- | --- | --- |

На 2012 год было запланировано проведение ремонта на 250 тыс. рублей (замена водопровода от водозабора до опытно-производственного участка, перепрограммирование узла управления насосами водозабора, замена водопровода в здании диспетчерской, замена водопровода на участке ФТК, замена окон в операторской, прочистка канализации, ремонт электродвигателя насоса водозабора).

Фактические затраты в 2012 году составили 550,05 тыс. рублей (209 тыс. рублей по договорам подряда и 341,05 тыс. рублей приобретение материала)

Директор									                      А.А.Романенко