|  |  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 9653 |
| --- | --- | --- |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО «Краснодарское» по искусственному

осеменению сельскохозяйственных животных

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения

на 2014 год.

# 2013 год

ПАСПОРТ

производственной программы ОАО "Краснодарское" по искусственному

осеменению сельскохозяйственных животных

в сфере холодного  водоснабжения и водоотведения

Наименование регулируемой организации: ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

Местонахождение: г. Краснодар, ул. Кореновская, 3

ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных осуществляет  холодное   водоснабжение и водоотведение канализационных стоков от собственного производства, 4-х 60-ти квартирных  жилых домов и водоснабжение  жилой застройки в количестве 200 домов.

ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных имеет лицензию  на право пользования  недрами КРД № 03589 ВЭ, зарегистрированную  16 октября 2003 года под № 3589 Управлением по гидроиспользованию по Краснодарскому краю.

Лимит  водопотребления  720 м3 в сутки. Очистные сооружения  мощностью 400 м3 в сутки.

- Полная характеристика технологического процесса с перечнем производственного оборудования с указанием установленной мощности.

- Электротехническая часть.

- Автоматизация.

### Полная характеристика технологического процесса с перечнем производственного оборудования с указанием установленной мощности

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водозабор ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных предназначен для водоснабжения питьевой водой производственного и жилищного комплекса.

Водозабор состоит: насосная 1-ого подъема, накопительный бетонный резервуар 500 м3, насосная 2-ого подъема, башня Рожновского 50 м3, разводящая сеть.

  - Насосная 1-ого подъема  состоит из трех  артезианских скважин: № 7721 глубиной 201 м, установлен насос ЭЦВ-25-100, электродвигатель мощностью 11 кВт, производительностью 25 м3 в час; № 7719 глубиной 205 м, установлен насос ЭЦВ-25-100, электродвигатель мощностью 11 кВт, производительностью 25 м3 в час; № 77 ЮАСС глубиной 340 м, установлен насос ЭЦВ-25-100, электродвигатель мощностью 11 кВт, производительностью 25 м3 в час.

  - Накопительный  подземный бетонный  резервуар на 500 м3, все три артезианских скважины подают  воду в резервуар, где она отстаивается.

  - С накопительного резервуара вода подается в насосную 2-ого подъема. В насосной 2-ого  подъема  установлены  три  центробежных насоса типа

- К-45/55а, электродвигатель 15 кВт, производительность  45 м3/час

- К-45/55, электродвигатель 18,5 кВт, производительность  45 м3/час

- К-45/55, электродвигатель 18,5 кВт, производительность  45 м3/час.

На всех  насосах стоят поверенные водомеры марки СТВ-100.

  - Башня Рожновского на 50 м3 предназначена для поддержания давления в системе водопровода

  - Разводящая сеть состоит из магистрального  коллектора ø 150, длиной 200 м, к нему подключены жилые дома по ул. Кореновская №№ 9, 11, 13, 15, общая протяженность составляет:

ø 100 длина 120 м, подключен животноводческий комплекс

ø 150 длина 100 м

ø 100 длина 1200 м

ø 50 длина 700 м

общая протяженность составляет на животноводческом комплексе – 2000м.

СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

Очистные сооружения построены в 1972 году по проекту выполненном Кубанским государственным проектным институтом «Кубаньгипро-сельхозстрой» в г. Краснодаре в марте 1972 года согласно  СНиП – П-Г- 6,62 (1962 г.).

Согласно заданию на проектирование и акту от 15 февраля 1972 года, составленному в присутствии представителя Краснодарской ГорСЭС, проек-том предусматривается полная биологическая очистка  сточных вод в естест-венных условиях на  земледельческих полях орошения с предварительной  механической очисткой на двухъярусных  отстойниках. Очистные сооруже-ния располагаются на расстоянии не менее 200 м от жилых зданий.

  - Принята следующая  технологическая  схема  очистки сточных вод:

- Канализационная насосная станция КНС-1.

- Колодец-гаситель.

- Песколовка.

- Двухъярусные отстойники.

- Канализационная насосная станция КНС-2.

- Поля фильтрации.

На КНС-1 установлено два насоса типа СМ-125-80-315 а/4 с мощностью электродвигателя  18,5 кВт/ч, производительность 72,5 м3 фекалий в час.

Для удаления подпочвенной воды в КНС установлен насос тип Гном 10/10 мощностью 1,1 кВт, производительность 10 м3/час.

На КНС-2 установлено два насоса типа СМ-125-80-315/4 с мощностью электродвигателя  22,0  кВт/ч, производительность 80 м3 фекалий в час.

Для удаления  подпочвенной воды в КНС установлен насос тип Гном 10/10 мощностью 1,1 кВт, производительность 10 м3/час.

  - Принята  следующая  технологическая  схема  очистки навозоудаления:

- Насосная в животноводческих помещениях: зимнем, летнем.

- Напорный навозопровод.

- Навозохранилище – 3 шт.

- Станция ЖБНС.

- Колодец гаситель

- Согласно технологической цепочке песколовка, двухъярусные отстой-ники, КНС-2, поля фильтрации.

  - Технологический принцип работы  очистных сооружений.

Сточные воды  с жилых домов по ул. Кореновская №№ 9, 11, 13, 15 и животноводческого комплекса поступают на КНС-1

- проектное решение –Q = 60 м3/сут. х 4 (дома) = 240 м3/сут.

- фактически по водомерам - Q = 350 м3/сут.

- комплекс животноводческий - Q = 105 м3/сут.

Общее среднее поступление - Q = 455 м3/сут.

  - От КНС-1 напорный коллектор ø 125 мм труба стальная длинной 150 м поступает  в колодец-гаситель, представляет собой  бетонное  кольцо ø 1,2 м и высотою h = 0,8 м,  предназначен для гашения  излишнего напора скорости, создаваемого насосами, и обеспечивает спокойный вход сточной жидкости на очистные сооружения, устанавливаемые перед песколовкой.

  - Песколовка – это предварительная очистка  сточных вод от взвешенных минеральных примесей. Выполнена по проекту 902-2-29 ТПП-1 с пря-молинейным движением сточных вод производительностью 400 м3/сут. (10 л/сек, Москва, 1966 год).

Удаление песка из песколовки предусматривается гидроэлеватором, устанав-ливается самовсасывающий центробежный насос типа С-665.

В настоящее время песколовки в нерабочем состоянии из-за отсутствия гидроэлеваторной, которая разрушена, оборудование отсутствует.

  - От песколовок через систему лотков и шиберных заслонок стоки  поступают в двухъярусные отстойники.

Выполнен типовой  отстойник диаметром 9 м, высотой 8,5 м из монолитного железобетона. Типовой проект 902-2-72. Объем желобов – 56,4м3. Объем иловой камеры – 258 м3.

Двухъярусные отстойники в настоящее время требуют ремонта, замены трубопровода отвода на иловую площадку.

  - Система отводных лотков требует восстановления шиберных заслонок и механической  части провода, также бетонирование и устранение утечки через лотки.

  - После неполной очистки стоков, стоки поступают на КНС-2, где установлены насосы  подачи в напорный  коллектор.

  - Напорный коллектор – это  стальная труба ø 150 м, длиной 2 км от КНС-2 до полей фильтрации.

  - Поля фильтрации – это 9 чеков общей площадью 112000 м2, на этом цикл завершен.

  - От животноводческих помещений фекальным насосом  подается жидкий навоз в навозохранилища, которые изолированы от поверхности земли и находятся в бетонной рубашке. Фильтрация навозной фракции проходит через фильтры, выполненные из гравия, расположенные по периметру навозохранилища и соединены на станцию ЖБНС через систему трубопровода. Отфильтрованная жидкость от навоза через ЖБНС подается в колодец гаситель, а дальше по существующей схеме очистки.

  - Ежеквартально на КНС-2 лаборатория природонадзора отбирает сточные воды на анализ. В анализах нет превышение взвешенных частиц, хлоридов, аммиака.

  - Протяженность канализационных сетей составляет 2,2 км.

### Установленное оборудование по водозабору и очистным сооружениям.

  - Глубинный насос ЭЦВ-8-25-100 – 3 штуки.

  - Центробежный насос К 45/55а – 3 штуки.

  - Электрокотел отопительный 4,5 кВт – 1 штука.

  - Электрокотел отопительный 3 кВт – 1 штука.

  - Фекальный насос СМ-125-80-315– 4 штуки.

  - Насос типа «Гном» мощ. 1 кВт– 2 шт.

  - Насос типа «Гном» мощ. 5 кВт– 1 шт.

  - Вентилятор ВР-8075-2,2  -2 штуки.

### Электротехническая часть

  - Водозаборные сооружения запитаны от ТП-660 (НЭСК Краснодарские сети) двумя линиями:

- Линия воздушная длиной 320 метров АС-4х70 мм2

- Кабельная линия длиной 290 метров АНРБ 3х120+1х90 мм2

Установленная мощность оборудования составляет 104,3 кВт

Расчётная мощность составляет 71 кВт.

Фактическая потреблённая мощность сведена в таблицу №1.

  - Очистные сооружения запитаны от ТП-786П (ОАО «Краснодарское») двумя кабельными линиями длиной 240 метров марки АСБ 3х90+1х50 мм2

Установленная мощность оборудования составляет 99,3 кВт.

Расчётная мощность составляет 52 кВт.

Фактическая потреблённая мощность сведена в таблицу №2.

  - Схема электроснабжения водозаборных и очистных сооружений -

Приложение №3.

  - Копия акта балансовой принадлежности городских электрических сетей - Приложение №4.

### Автоматизация.

  - Водозаборные сооружения оборудованы следующей системой автоматики:

- Водонапорная башня «Рожновского» работает и автоматически поддерживает давление воды и уровень за счёт датчиков давления.

- Подземный резервуар на 500 м3 работает за счёт сигнализатора уровня в резервуаре и управляет подачу и уровень в резервуаре.

Вся автоматика на основе заводского исполнения с контролем машинистов насосных установок водозаборных сооружений.

  - Очистные сооружения оборудованы следующей системой автоматики:

Насосные КНС 1 и КНС 2 работают в автоматическом режиме с постоянным контролем обслуживающего персонала машинистов насосных установок очистных сооружений.

Наименование  уполномоченного  органа, утвердившего  производственную программу: Администрация  муниципального образования города Краснодар

Местонахождение управляющего органа, утвердившего производственную программу: г. Краснодар, ул. Красная, 122

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере водоснабжения и водоотведения,

мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой

воды и очистки стоков, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 60,0 | Сокращение перерывов в водоснабжении |
| 2 | Текущий ремонт очистных сооружений | 100,0 | Улучшение качества очистки сточных вод |
|  | Всего | 160,0 |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарная экономия | Источники финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Проект | Обору дование | Мате риалы и СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | Водозабор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Очистные сооружения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались.

Планируемый объем подачи воды,

расчет эффективности производственной программы

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изме-рения | Динамика изменения целевых показателей деятельности ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Объём выработки воды | тыс.м3 | 137,3 | 137,7 | 148,0 | 155,5 |
| 2. | Объём отпущенной воды в сети | тыс.м3 | 137,3 | 137,7 | 148,0 | 155,5 |
| 3. | Объём, отпущенной воды для предприятия ОАО «Краснодарское», в том числе | тыс.м3 | 49,1 | 41,2 | 31,5 | 26,5 |
| 3.1 | котельная – горячее водоснабжение для предприятия | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 3.2 | котельная – горячее водоснабжение для населения | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 4. | Объём воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 112,9 | 118,7 | 116,5 | 118,5 |
| 5. | Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потре-бителям: | тыс.м3 | 86,7 | 95,0 | 115 | 127,5 |
| 5.1 | населению с канализацией | тыс.м3 | 25,6 | 42,2 | 45,0 | 50,0 |
| 5.2 | населению без канализации | тыс.м3 | 22,4 | 17,5 | 30,0 | 35,5 |
| 5.2 | прочим потребителям | тыс.м3 | 38,7 | 35,3 | 40,0 | 42,0 |
| 6. | Объём потерь | тыс.м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7. | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сети | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Планируемый объем водоотведения,

расчет эффективности производственной программы

  - ВОДООТВЕДЕНИЕ

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изме-рения | Динамика изменения целевых показателей деятельности ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Величина показателя на период регулиования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 112,9 | 118,9 | 116,5 | 118,5 |
|  | Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения от предприятия | тыс.м3 | 59,0 | 41,2 | 31,5 | 26,5 |
|  | Объём, отведённых стоков от населения | тыс.м3 | 42,9 | 42,2 | 45,0 | 50,0 |
|  | Объём, отведённых стоков от прочих потребителей | тыс.м3 | 11,0 | 35,3 | 40,0 | 42,0 |

Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения – 160 тыс. руб.

График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в сфере водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели

ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению

сельскохозяйственных животных

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы

за истекший период регулирования

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

На 2012 год мероприятия по ремонту в сфере водоснабжения и водоотведения не планировались.

Генеральный директор                                                            Ю.В. Конюшихин