Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от  12.12.2013   №   9653

Производственная программа

МУП ЖКХ "Корсунское"

в сфере холодного водоснабжения

на 2014 год

г. Краснодар

Паспорт

производственной программы МУП ЖКХ «Корсунское» в сфере водоснабжения, характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: МУП ЖКХ «Корсунское».

Место нахождения: 350908, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 7.

Тел. 8-861-23-48-911, факс 23-48-499

Предприятие было создано в 2001 году в результате реорганизации МУП «Колос».

Основным видом деятельности МУП ЖКХ «Корсунское» являются коммунальные услуги по водоснабжению населения и предприятий ст. Старокорсунской, а так же обеспечение собственных нужд.

МУП ЖКХ «Корсунское» имеет Лицензию на пользование недрами КРД № 04539.ВЭ, которая зарегистрирована 16.08.2013 г. № 4539 Федеральным агентством по недропользованию «Управление по недропользованию по Краснодарскому краю» (копию прилагаем).

Уровень добычи подземных вод МУП ЖКХ «Корсунское» устанавливает в объеме 1903,4 м3/сут.

МУП ЖКХ "Корсунское" предоставлены участки недр площадью 0,6848 га, включающие в себя площадки зон санитарной охраны – 5 артскважин, вода из которых используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Водозаборные сооружения расположены в черте станицы Старокорсунской (Приложение № 1), огорожены по периметру и озеленены.

Объекты водоснабжения.

1. Артскважина № 6208 расположена в южной части ст. Старокорсунской (ул. Ленина) . Дебет скважины 23 м3/час, глубина 141 м.

2. Артскважина № 72736 расположена в центральной части ст. Старокорсунской (территория Детского дома).   Дебет скважины 25 м3/час, глубина 174 м.

3. Артскважина № 2804 расположена в северо-западной части ст. Старокорсунской (ул. Чонгарская). Дебет скважины 25 м3/час, глубина 146 м.

4. Артскважина № 4193 расположена в северо-восточной окраине ст. Старокорсунской (ул. Интернациональная). Проектной мощностью  48 м3/час (фактически 25 м3/час), глубина 160 м.

5. Артскважина № б/н расположена в 450 м северо-западней от окраины ст. Старокорсунской (за мельницей). Дебет скважины 25 м3/час, глубина 180 м.

Все артскважины автоматизированы, установлены датчики уровня и станции управления.

На каждом водозаборе имеются глубинные насосы марки ЭЦВ 8-25-100, производящие подъем воды в башни «Рожновского». Вода подается в центральные и разводящие сети водопровода общей протяженностью 68 км.

Сеть общая, все башни закольцованы в единую сеть. Напор в сети естественный и зависит от высоты водонапорной башни. Артскважины обеспечивают круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

В настоящее время в ст. Старокорсунской сложилась сложная ситуация с состоянием водопроводных сетей физический износ составляет более 75 %.

Протяженность аварийных сетей водопровода с каждым годом увеличивается и на сегодняшний день срочной замены в связи с систематическими повторяющимися повреждениями требуют около 54 км водопроводных сетей. В большей степени это стальные водопроводы, отработавшие установленный срок эксплуатации (20 лет). Ежегодно увеличивается количество повреждений на водопроводных сетях. Для стабилизации сложившейся ситуации на водопроводных сетях необходима ежегодная замена 10 % от общего количества сетей. С 2006 года МУП ЖКХ "Корсунское" выполнялись мероприятия по восстановлению водопроводных сетей за счет бюджетных средств, привлечения средств сторонних организаций и прочих потребителей.

В течение последних 2-х лет наблюдалось на водопроводных сетях около 90  повреждений.

С целью экономного использования водных ресурсов устанавливаются приборы учета воды в жилом фонде станицы, в бюджетных и прочих организациях. В 2012 г. было установлено 555 счетчиков. Всего установлено более трех тысяч шестисот приборов учета холодной воды и продолжается работа по установке приборов учета.

Другой важной проблемой является снижение энергозатрат при добыче, транспортировке и подаче воды потребителям. Для ее решения предприятием проводятся необходимые расчеты работы насосов в артскважинах. По  результатам проведения работы определяются марки насосных агрегатов с оптимальными характеристиками.

Положительные аспекты:

Система водоснабжения ст. Старокорсунской в целом работает удовлетворительно, обеспечивая население и предприятия.

Отрицательные аспекты:

Все артскважины построены в 60-80 годах и имеют значительный износ   скважинного оборудования, выработавшего свой ресурс, износ фильтров. Качество воды ухудшается, появляется песок. В результате фактическая производительность артскважин ниже проектной мощности.

Замена водопроводных сетей проводилась в ограниченном объеме. В результате аварийность выросла в 2012 году по сравнению с 2001 годом на 4 %.

Разводящие водопроводные сети имеют износ более 75 % и в осенне-зимний период, когда потребление воды падает, водопроводные сети не выдерживают большого давления и как следствие большое количество порывов.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, ожидаемый эффект повышения качества обслуживания абонентов, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации лет | Финансовые потребности на реализацию меро-приятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя |
| 1. | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 2014 | 69 | Снижение потерь воды |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода | 2014 | 400 | Увеличение объемов подаваемой воды |
| 3 | Проводить разъяснительные мероприятия с населением по установке приборов учета водоснабжения | 2014 |  | Снижение подъема воды и потребления электроэнергии на водозаборах |
|  | Всего: |  | 469 |  |

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. руб | Суммарная экономия | Срок окупаемости(лет) | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проект | оборудование | Материалы и СМР | ПНР | тыс.м3/ год | тыс.кВтч/ год | тыс.руб/ год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Артскважины | Замена лампочек на энергосберега-ющие | 1 |  |  | 1 |  |  | 1489 | 7,1 |  | Собс. средства | II кв. 2014 | Мастер по энергоснабж. |
|  | Администр. здание и т.д. | Замена лампочек на энергосберега-ющие | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  | 5169 | 24,6 |  | Собс. средства | II кв. 2014 | Мастер по энергоснабж. |
|  | Итого: |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 6658 | 31,7 |  |  |  |  |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию. МУП ЖКХ «Корсунское» планирует регулярно проводить мероприятия по диагностике и мониторингу сетей водопровода прибором течетрассопоисковый комплект «Лидер III», что дает возможность быстрого обнаружения и ликвидации утечек воды.

По результатам диагностики и выявлению старых, ветхих участков водоснабжения производить замену старых трубопроводов на полиэтиленовые. При замене труб планируется применять вместо передвижного сварочного аппарата энергосберегающее оборудование: сварочную машину  DELTA DRAGON.

Замена старых лампочек на энергосберегающие снизит расходы электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды на 2%. Установка приборов учета снижает объемы водопотребления, соответственно снижаются расходы и на электроэнергию.

В 2011 году приборным учетом потребления услуг по водоснабжению было охвачено 90 % абонентов, в 2012 году – 94 %. В 2013 году планируется охватить 99 % абонентов, а в 2014 планируется охватить приборами учета воды 100 % абонентов.

Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Динамика изменений целевых показателей деятельности МУП ЖКХ «Корсунское» | Период регулирования 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 504,8 | 509,1 | 515 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 |  |  | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 504,8 | 509,1 | 515 |
| 5 | Объем потерь | тыс. м3 | 116,5 | 117,5 | 118 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 23 | 23,1 | 22,9 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям: | тыс. м3 | 388,1 | 391,4 | 396,5 |
| 7.1 | - населению | тыс. м3 | 371,9 | 373,5 | 378,5 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 8,1 | 11,2 | 11 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 8,1 | 6,7 | 7 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 473300 руб.

График реализации мероприятий – 2014, соответствует сроку реализации производственной программы  МУП ЖКХ «Корсунское» в сфере водоснабжения.

Приложение №

|  | План неучтенного расхода воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и нормативных потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование показателей | План на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общий подъем воды ,тыс.куб.м. | 515 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Общая подача воды в сеть,тыс.куб.м. | 515 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Реализация услуг по воде,тыс.куб.м. | 396,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Товарная добыча ,тыс.куб.м. | 397 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Расход воды на хоз.-быт. и технол. нужды,тыс.куб.м. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Потери расчетные,тыс.куб.м. | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % расчетных потерь | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,1 | Промывка водопроводных сетей (профилакт) и тупиков, тыс.куб.м. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,1,1 | промывка в/пр тупиков | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,1,2 | промывка в/пр сетей (профилакт) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,2 | Промывка в/пр сетей после кап.ремонта, тыс куб.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,3 | Чистка РЧВ, тыс.куб.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,4 | Технолог. нужды экспл. сети водоотведения, тыс.куб.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 | тушение пожаров,тыс.куб.м. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | проверка ПГ на водоотдачу,тыс.куб.м. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,7 | Расход воды, не учитываемый вследствие погрешности средств измерений абонентов,тыс.куб.м. | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,8 | Нормативные потери воды при повреждениях разводящих сетей, тыс.куб.м. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,9 | Утечки воды через водоразборные колонки,тыс.куб.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,10 | Естественная убыль из РЧВ и сетей вод-да,тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер И.Н. Онищенко |
|  | МУП ЖКХ "Корсунское" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нач. участка водоснабжения Н.Н. Глебова |

Целевые показатели

МУП ЖКХ «Корсунское»  в сфере водоснабжения

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности МУП ЖКХ «Корсунское»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности МУП ЖКХ «Корсунское» необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы

за истекший период регулирования за 2012 год

| № п/п | Объект | Описание мероприятий | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | ст. Старокорсунская | Ул. Интернациональная от ул. Коммунистической до ул. Пролетарской – 240 м Д=100мм | 200,00 | 240,00 | Работы выполнены собственными силами |
| 2 | Ремонт и замена насоса | ст. Старокорсунская | Замена насоса артскважина «Детский дом» Замена насоса артскважина «Мировская» | 35,00 | 52,5 | Насос ЭЦВ-8-25-100 – 2 шт. |
|  | Итого: |  |  | 235,00 | 292,5 |  |

Директор МУП ЖКХ «Корсунское»                                                                                                              Н.П. Распутин