|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 9653 |
| --- | --- |

Производственная программа

ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014г.

г. Краснодар

2013

Паспорт

Производственной программы ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: Организация научного обслуживания и социальной сферы «Жилищно-коммунальный комплекс» Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта Российской академии сельскохозяйственных наук ( далее по тексту – ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии).

Местонахождение: г.Краснодар, ул. Филатова. 17. Корпус 2

В соответствии с Уставом является организацией научного обслуживания и социальной сферы и осуществляет деятельность по обслуживанию научных отделов, подразделений и производственной сельскохозяйственной базы ГНУ ВНИИМК Росселхозакадемии, а также других объектов социальной и производственной сферы на основе заключенных договоров.

Основным направлением деятельности является оказание коммунальных услуг.  ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии  наряду с основной своей деятельностью осуществляет еще и функции водоснабжающей организации по удовлетворению хозяйственно- питьевых нужд в питьевой воде,  как собственного производства, так и населения микрорайона г. Краснодара, ограниченного улицами Передовая, Филатова, Школьная, Кругликовская, Восточно-Кругликовская, а также пос. Плодородный и прочих потребителей. Необходимо отметить, что по результатам 2012 года  52,19 % объема добытой воды реализуется населению города,  а  67,69 %  объема услуги «перекачка стоков» оказано также населению города.

ОНОСС имеет  лицензию на право  пользования недрами серии КРД № 01372 вид лицензии ВЭ ( срок действия до 10.08.2018г.)

Водное хозяйство ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии  представляет собой технически автономные сооружения независимые от системы городского водоснабжения.

1. Система водоснабжения состоит из 8 артезианских скважин, в том числе:

- территория ВНИИМК -6;

- пос. Плодородный – 2;

Действующая мощность скважин 5730 м3/сутки;

Коэффициент использования мощности -52 %

Общая протяженность сетей системы водоснабжения составляет 15,5 км:

| Ду трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| 400 | 98 | сталь |
| 300 | 95 | сталь |
| 250 | 166 | сталь |
| 250 | 2030 | чугун |
| 200 | 394 | сталь |
| 200 | 113 | чугун |
| 200 | 80 | асбоцем. |
| 150 | 479 | сталь |
| 150 | 227 | чугун |
| 150 | 577 | асбоцем. |
| 125 | 202 | сталь |
| 100 | 4643 | сталь |
| 100 | 947 | чугун |
| 100 | 457 | асбоцем. |
| 80 | 387 | сталь |
| 75 | 203 | сталь |
| 50 | 2708 | сталь |
| 50 | 70 | чугун |
| 40 | 182 | сталь |
| 32 | 9 | сталь |
| 25 | 485 | сталь |
| 15 | 25 | сталь |
| 225 | 911 | полиэтилен |

В системе водоснабжения установлены железобетонные резервуары в количестве   2 шт. общим объемом 1400м3, четыре резервуара по 44 м3 и три резервуара 60м3, 44м3, 25м3 (пос. Плодородный).

Данные об оборудовании, установленном в системе водоснабжения:

1-й подъем

- насос скважинный SQ-3-40 мощность двигателя  3 кВт/ч,  скважина № 40950  (пос. Плодородный);

- насос ЭЦВ 6-16-110 мощность двигателя 7,5 кВт/ч, скважина № 027        (пос. Плодородный);

- насос  ЭЦВ 8-25-100 мощность двигателя 11 кВт/ч, скважина № 7718       (ул. Филатова, 17);

- насос ЭЦВ 8-40-120 мощность двигателя 22 кВт/ч, скважина  № 16800

(ул. Филатова, 17);

- насос ЭЦВ 8-25-100 мощность двигателя 11 кВт/ч, скважина  №40951

(ул. Филатова, 17);

- насос ЭЦВ 8-40-120 мощность двигателя 22 кВт/ч, скважина  № 40952

(ул. Филатова, 17);

- насос ЭЦВ 8-40-120 мощность двигателя 22 кВт/ч, скважина  № 7726

(ул. Филатова, 17);

- насос ЭЦВ 6-16-90 мощность двигателя 22 кВт/ч, скважина  № 48

(ул. Филатова, 17);

2-й подъем

- насос    КМ 80-50-200 мощность двигателя 15 кВт/ч ( пос. Плодородный)-  2 шт. ( 1 раб., 1 резервный);

- насос    1Д 200-90  мощность двигателя 90  кВт/ч (ул. Филатова, 17) -  3 шт. ( 1 раб., 2 резервный.);

- насос  НМ 50/2 АЕ  мощность двигателя 18  кВт/ч (ул. Филатова, 17) -  1шт. ( 1 раб.);

Годовой объем поднятой воды  на  2014 год составит   1051,54 тыс. м3.        Потери по водопроводным сетям, в соответствии с расчетом неучтенных расходов воды на хозпитьевом водопроводе ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии согласованным с Кубанским бассейновым водным управлением составят 26 % - 273,40 тыс.м3, но потери принимаем по факту 2012г. в размере 21,7%  -  228,19  тыс.м3.

Соответственно, полезный отпуск в сеть составит  823,35 тыс.м3.

2.Система перекачки стоков ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии состоит из 2-х канализационных насосных станций отходящих и подходящих к ним сетей.

- территория ВНИИМК (ул. Филатова,17) – 1 станция, с 2-мя  выпусками в городскую канализационную сеть;

- п.Плодородный – 1 станция, с 1-м выпуском  в городскую канализационную сеть (временно не работоспособна).

Действующая пропускная способность по перекачке составляет - 233 м3/сутки     Коэффициент использования мощности -32 %

Общая протяженность канализационных сетей составляет – 8,540 км.

| Ду трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| 150 | 1960 | чугун (ул.Филатова,17) |
| 200 | 2380 | асбоцемент (п.Плодородный) |
| 200 | 4200 | керамика (ул.Филатова,17) |

Данные об оборудовании, установленном в системе перекачки стоков:

- насос СМ 100-65-200 мощность двигателя 5,5 кВт/ч (п.Плодородный) -     1 шт.;

- насос СМ 150-125-315 мощность двигателя  29 кВт/ч (ул. Филатова,17) –   1 шт.;

По существующим канализационным сетям п.Плодородного, протяженностью 1881 м, канализационные стоки с домов собираются в 6 септиков посредством 53 колодцев, которые периодически, по мере засорения очищаются от твердых отложений. С главной приемной камеры через напорный трубопровод диаметром – 150 мм, жидкая фракция стоков фекальным насосом СМ 100-65-200 перекачивается в приемный колодец.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: г. Краснодар, ул. Красная, 122.

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, повышения качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |
| 1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ: РП-48-ТП-340п «А» | 95,04 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2. | Капитальный ремонт распределительной камеры холодного водоснабжения | 45,09 | Улучшение качества оказываемых услуг |
|  | ВСЕГО: | 140,13 |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятия тыс. руб. | Ожидаемый эффект, повышения качества обслуживания абонентов | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цех водоснабжения | Приобретение ламп | 8,0 | Энергосбережение | Главный энергетик |
| 2. | Цех водоснабжения | Установка обратных клапанов | 4,0 | Энергосбережение | Главный энергетик |
| 3. | Цех канализации | Приобретение ламп | 6,25 | Энергосбережение | Главный энергетик |
| 4. | Цех водоснабжения | Установка обратных клапанов | 11,0 | Энергосбережение | Главный энергетик |
|  | ВСЕГО: |  | 29,25 |  |  |

Планируемый объем подачи холодной воды,

расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии | Период регулирования 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2011г. | Факт 2012г | Факт 1 кв. 2013г |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. |  |  |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 1169,90 | 983,67 | 249,95 | 1051,54 |
| 2. | Объем, используемый на собственные нужды, в т.ч.: | тыс. м3 | 155,56 | 107,42 | 21,61 | 107,42 |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3 | 155,56 | 107,42 | 21,61 | 107,42 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 1014,34 | 876,24 | 228,34 | 944,12 |
| 5. | Объем потерь | тыс. м3 | 253,87 | 213,46 | 54,24 | 228,19 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % |  |  |  |  |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 760,47 | 662,78 | 174,10 | 715,93 |
| 7.1. | - населению | тыс. м3 | 479,30 | 513,40 | 101,00 | 566,55 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 26,12 | 25,56 | 6,34 | 25,56 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 255,05 | 123,82 | 66,76 | 123,82 |

Планируемый объем водоотведения,

расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельнлсти | Ед. изм. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии | Период регулирования 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2011 год | Факт 2012 год | Факт 1 кв. 2013г. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 170,96 | 182,69 | 46,88 | 199,89 |
|  | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м3 | 8,55 | 17,24 | 4,67 | 17,24 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 162,41 | 165,45 | 42,21 | 182,65 |
| 3.1. | - населению | тыс. м3 | 118,00 | 123,68 | 31,92 | 140,88 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 26,51 | 25,78 | 6,95 | 25,78 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 17,90 | 15,99 | 3,34 | 15,99 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 169,38 тыс. руб.

График реализации мероприятий – 2014г., соответствует сроку реализации производственной программы ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии

Целевые показатели деятельности

ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии,

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

за истекший период регулирования

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

2012 год.

В производственной программе «О выполнении плана мероприятий по повышению эффективной деятельности организации за 2012 год ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии было запланировано выполнение работ по статье «Ремонт и техническое обслуживание» на сумму по водоснабжению – 401,14 тыс. руб. и водоотведению – 87,23 тыс. руб.

Фактически был произведен ремонт по водоснабжению на сумму- 888,5  тыс. руб., по водоотведению на сумму – 96,81 тыс.руб.

Исполнительный директор

ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК

Россельхозакадемии                                                                   Н.М.Трошин