|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2013 № 9653 |
| --- | --- |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ»

в сфере холодного водоснабжения

на 2014 год

г. Краснодар

2013г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения, характеристика системы водоснабжения.

| Наименование организации | ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 350912, г. Краснодар, ул. Лавочкина, 21 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация муниципального образования город Краснодар |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122 |

Водозабор из подземных источников водоснабжения (скважины) расположен на территории строящегося жилого комплекса в городе Краснодаре по  ул. Лавочкина, 3/2.

Водозаборные сооружения состоят из:

- трех скважин № 71, 72 и 73 (2-рабочие, 1-резервная);

- павильона управления скважинами;

- двух железобетонных резервуаров емкостью 600 м3 каждый с воздушными фильтрами;

- насосной станции II-подъема с электролизной установкой;

- магистральная  сеть.

Проектная мощность водозабора составляет 1600 м3/сут.

Водопроводная сеть, общей протяженностью 1280 м, проложена  полиэтиленовыми трубами (Ду 225 мм). На сети водопровода установлено 8 колодцев (в том числе 2 мокрых) ,  21 затвор (Ду 100 мм- 5 шт., Ду 200 мм – 16 шт.) и 4 пожарных гидранта.

Схема водоснабжения и технологические решения

Вода из скважин забирается насосами I подъема (ЭЦВ 8-25-125) и поступает в павильон управления скважинами. В павильоне, на каждом подающем трубопроводе (d 100),  предусмотрен водомерный узел с водомером марки ВКХ-80 для учета воды от каждой скважины. Все подающие трубопроводы в павильоне объединяются общим трубопроводом d 159, от которого отходят три трубопровода. Два трубопровода подают воду на резервуары чистой воды. Третий трубопровод- обводной, подающий воду, минуя резервуары, в сеть микрорайона с подключением в колодец ВК-1. В павильоне управления скважинами размещены электрические шкафы управления насосами и запорная арматура. Конструктивно павильон управления скважинами представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы размером 2,8м х 5м с высотой до низа покрытия 3,0 м.

Далее вода поступает в камеру смешения для обеззараживания, а затем в резервуары чистой воды.

Обеззараживание воды производится с применением гипохлорита натрия, который получается методом электролиза из поваренной соли. Для этих целей применяется электролизная установка «Электрохлор». Помещение электролизной установки сблокировано с насосной станцией II-подъема.

Для подачи воды в систему водоснабжения жилого микрорайона предусмотрена насосная станция II-подъема, в которой установлены 4 насоса       КМ 100-65-200 с частотным регулированием, запорная арматура обвязки насосов, силовые электрические щиты, щиты автоматики.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

2.1. План мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжения.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 1 | 201,3 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |  |  |
|  | Итого: |  | 201,3 |  |  |  |

2.2. План мероприятий, направленный на улучшение качества питьевой воды.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль качества питьевой воды (проведение анализов) | 1 | 58,4 |

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности процесса оказания услуг водоснабжения.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок испол-нения, лет | Источник финанси-рования, тыс. руб. | Стоимость, тыс.руб. | Ожидаемый экономичес-кий эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена ламп накаливания в подвесных светильниках на энергосберегающие | шт. | 1 | Собствен-ные средства | 0,6 | 3,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,6 |  |

Расчет энергосберегающих мероприятий по

замене ламп накаливания на энергосберегающие.

- Расчет электропотребления и суммы затрат на электроэнергию до внедрения мероприятия:

100Вт*4шт.*8час*365дн.=1168кВт * 4,38 руб. =5115,8 руб. в год

- Затраты на внедрение 4шт*150 руб=600 руб.

- Расчет электропотребления и суммы затрат на электроэнергию после внедрения:

20Вт*4шт.*8час*365дн.=233,6 кВт * 4,38 руб. =1023,2 руб. в год

Экономия:5115,8+600-1023,2=3492,6 руб.

Раздел 3. Динамика целевых показателей деятельности ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», расчет эффективности производственной программы.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Динамика изменения целевых показателей | План на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012 год | Факт 2012 года | План на 2013 год | Факт 1 полугод. 2013 года |  |
| 1. | Объем выработки (добычи) воды | тыс. куб.м | 364,7 | 49,58 | 239,06 | 39,65 | 227,36 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 364,7 | 49,58 | 239,06 | 39,65 | 227,36 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 6. | Внутрихозяйствен- ный оборот | тыс. куб.м | 2,2 | 6,90 | 4,94 | 6,11 | 6,84 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м | 362,5 | 42,12 | 234,12 | 33,53 | 220,52 |
| 8.1 | - населению | тыс. куб.м | 362,5 | 42,12 | 234,12 | 33,53 | 220,52 |
| 8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 8.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 9. | Остаток воды в резервуаре | тыс. куб.м |  | 0,56 |  |  |  |

Примечание:

*Снижение прогнозируемого объема услуг на 2014 год по сравнению с планом на 2013 год обусловлено изменением плана ввода новых объектов строительства.

**В связи с тем, что ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» в соответствии с постановлением администрации МО город Краснодар от 18.11.2011г. № 8922 оказывает услуги по холодному водоснабжению с 01.01.2012 года, данных о факте предыдущих периодов нет.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения - 201,3 тыс. руб.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия производственной программы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов в сфере водоснабжения | 01.01.2014 | 31.01.2014 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 01.01.2014 | 31.01.2014 |

Раздел 6. Целевые показатели деятельности предприятия в сфере водоснабжения на период регулирования 2014 год.

6.1.  Показатели качества воды.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 3 | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | 0 |

6. 2.  Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень потерь в сетях | % | 0 |
| 2. | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | 5,0 |
| 3. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | 1,28 |
| 4. | Аварийность систем водоснабжения | ед. | 0 |
| 5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 |
| 6. | Численность населения, получающего услуги (всего), в том числе: | ед. | - |

6.3.  Показатели качества обслуживания абонентов.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | 3 |
| 2. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 |

6.4.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное ресурсопотребление | кВтч/куб. м | 0,91 |
| 2. | Охват абонентов приборами учета воды | % | 100 |

6.5. Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.*

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. | - |

*ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» не представил показатели на регулируемый период в связи с тем, что не имеет утвержденную инвестиционную программу на 2014 год.

Раздел 7.  Расчет эффективности целевых показателей производственной программы в сфере водоснабжения.

| №№ п/п | Показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде 2012 год | Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые показатели качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0 |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | - | 0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности | Уровень потерь в сетях | % | - | 0 |
|  |  | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | - | 5,0 |
|  |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | - | 1,28 |
|  |  | Аварийность систем водоснабжения | ед. | - | 0 |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 |
|  |  | Численность населения, получающего услуги (всего) | ед. | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | - | 3 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | 0 |
| 4. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | Удельное ресурсопотребление | кВтч/куб. м | - | 0,91 |
|  |  | Охват абонентов приборами учета воды | % | - | 100 |
| 5. | Целевые показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. | - | - |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования).

| №№ п/п | Наименование показателей | План на 2012 год, тыс. руб. | Факт 2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | 147,8 | 29,14 |

Заместитель директора                                                                                  В.В. Щербаев