|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
|  | от от 12.12.2013 № 9653 |

Производственная программа

ООО «Универсал – Плюс – Сервис»

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

на 2014 год

г. Краснодар

2013

Паспорт

производственной программы ООО «Универсал – Плюс – Сервис»

в сфере водоснабжения,

характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: ООО «Универсал – Плюс – Сервис».

Местонахождение: Водозабор из подземных источников водоснабжения (скважины) расположен на территории торгово-развлекательного комплекса «Сити Центр» по ул. Индустриальной, 2 в г. Краснодар. Водозаборные сооружения состоят из двух скважин (рабочая и резервная) и сопутствующих сооружений (павильон управления работой артскважин, в котором размещены шкафы управления и запорная арматура управления работой скважины).

Вода из скважины забирается насосом 1-го подъема и через павильон управления работой скважиной, в котором размещена запорная арматура с регулировкой работы скважины по давлению поступает в разводящую сеть.

ООО «Универсал – Плюс – Сервис» имеет лицензию на право пользования недрами КРД № 02574 ВЭ, которая зарегистрирована 12 июля 2005 года № 2574 ФГУ «Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Краснодарскому краю».

Лимит водопотребления 28,7 тыс./год, в том числе:

- хозяйственно-питьевые нужды -20,4 тыс./год;

- производственные нужды – 8,3 тыс./год;

Потребление воды в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросло на 5% - это обусловлено погодными условия (длительный жаркий период).

Ремонтно-восстановительные работы проводятся из основных фондов.

Канализационные стоки: Весь объем сточных вод предприятия поступает в канализационную систему   ООО «Краснодар Водоканал».

Технологический процесс работы водозаборных сооружений заключается в подъеме воды из скважины насосом с последующей подачей ее в разводящую сеть потребителю. В соответствии с п.5.11 СНиП 2.04.02-84 предусмотрена полная герметизация устья скважин с помощью оголовка.

Технологическое оборудование артскважин принято в соответствии с данными гидрогеологической характеристикой района. Производительность скважины составляет 25 мЗ/ч. Для подъема данного количества воды, скважина оборудована погружным насосом SP3О-17 с электродвигателем М8 6000 мощностью 15 кВт. Водоподъемные трубы от насоса до оголовка приняты =89x6,5 по ГОСТ 633-80, от оголовка и до павильона =89x3.5 по ГОСТ 10704-91.

Для управления работой артскважины гидромеханическое оборудование размещается в павильоне управления размером 3x4,5м. В павильоне размещена запорная арматура с мембранным баком, служащим для управления скважиной от давления в сети водопровода, водомером для измерения расхода воды и арматурой, обеспечивающей промывку скважины, измерения давления, выпуск воздуха, отбор проб воды на химический анализ.

Трубопроводы в павильоне приняты стальные 89x3,5 мм.

Водовод от оголовка скважин до павильона принят стальным, монтируемый надземно.

Промывная вода в процессе откачки сбрасывается на рельеф за пределы площадки. Для этого предусмотрен пожарный льняной рукав длиной 20 м.

Конструкторские решения:

Павильон управления работой артскважины (насосная станция 1-го подъема) принят с размерами 3,0x4,5 м и высотой до низа плит покрытия 3,0 м.

Вентиляция:

Вентиляция наземного павильона естественная с однократным воздухообменом. Вытяжка воздуха осуществляется через систему, оборудованную дефлектором.

Павильон оборудован системой отопления и кондиционирования.

Наружные трубопроводы оборудованы кабельным отоплением.

Электротехническая часть

Павильон управления работой артскважин подключается от 2-х секций шин 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ по 2-м кабелям марки ВБбШв 1 кВ сеч. 3x35+1x16 мм2 (один рабочий, один резервный). Кабели проложены в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Установленная мощность-32,51 кВт, расчетная мощность- 17,51 кВт.

Потребителями электроэнергии являются 2 скважинных насоса марки SP3О-17 (фирмы «Grundfos») - один насос рабочий, один резервный, масляный радиатор, греющий кабель трубопроводов с автоматическим управлением,  электроосвещение, сплит-система и прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.

На вводе кабелей 0,4 кВ в павильон управления установлен пакетный переключатель марки ПП 3-250/Н2 исполнения JP 56 на 380 В, 250 А.

Для подключения к сети 0,4 кВ, управления работой и защиты электродвигателей скваженных насосов от перегрузок, от токов коротких замыканий, неполнофазных режимов, от сухого хода в павильоне управления установлен электрошкаф управления типа Control 2000 МF 2x15 SD РМU фирмы «Grundfos». Шкаф оборудован главным выключателем, зажимами, предохранителями и коммутирующими устройствами, необходимыми для подключения его к сети 0,4 кВ и подключения электродвигателей 2-х скваженных насосов, для автоматического переключения включаемого электродвигателя насоса со схемы «Y» на схему «Δ» (для уменьшения пусковых токов ). Кроме этого электрошкаф оборудован микропроцессором и преобразователем частоты, позволяющими регулировать производительность насоса - изменением частоты вращения электродвигателя насоса в зависимости от давления в напорном водопроводе и автоматически включать резервный насос при выходе из строя рабочего насоса.

К электродвигателям насосов проложены подводные кабели с медными жилами сечением 4x16 мм2 в павильоне по стене на скобах на высоте 2,4 м от уровня пола, на участке от павильона до оголовка скважин в стальных трубах на высоте 0,7 м от поверхности земли на железобетонных столбиках.

Для отопления павильона установлен масляный радиатор АТ 1507А с автоматическим управлением мощностью 1,5кВт.

Распределительные линии электроотопления выполняются кабелями марки ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3x2,5 мм2.

Освещение павильона управления осуществляется светильником с энергосберегающими лампами.

Для охлаждения микропроцессора и преобразователя частоты установлена сплит-система  мощность 2 кВт.

Групповая сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГ нг 0,66 кВ сеч. 3x1,5 мм2.

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется в ТП 10/0,4 кВ «Сити-Центра» и является общим для всего комплекса.

Все открытые токопроводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, и водопроводные трубы заземлены путем присоединения сталью круглой ф 6 мм к шине заземления из стальной полосы 4x25 мм ( выполняет одновременно функцию уравнивания потенциалов) , которая на вводе 0,4 кВ присоединяется к РЕN-проводнику.

Автоматизация

В павильоне управления работой артскважин установлен электрошкаф управления типа Control 2000 VF 2x15 SD РМU, оснащенный микропроцессором и преобразователем частоты, что позволяет:

- автоматически регулировать производительность рабочего насоса в зависимости от давления в напорном водопроводе путем изменения частоты вращения электродвигателя работающего насоса,

- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса,

- автоматическое ограничение циклов повторно-кратковременного включения насосов,

- автоматическая смена насосов в функции времени, что позволяет обеспечить равномерное распределение времени эксплуатации всех подключаемых насосов, функция пробной эксплуатации (обкатки) насосов,

- автоматический пробный пуск насосов каждые 24 часа длительностью не более 1 секунда,

- плавный пуск насоса с регулируемой частотой вращения,

- уменьшение пусковых токов путем переключения схемы включения насоса с «Y» на «Δ»

- иметь сигнализацию оперативную и аварийную, в том числе сигнализацию «Сухого хода».

Длина трубопровода до водомерного узла составляет 150 м.

Длина водопровода по зданию составляет около 2000 м.

В соответствии с гидрогеологическим заключением и утвержденными запасами подземных вод по апшеронскому водоносному комплексу, суточный расход воды из скважины принят 600 м3/сут.

Часовой расход воды из скважин, при работе водоподъемного оборудования 22-24 часа в сутки составит 25 м3/ч (рабочая скважина) и 25 м3/ч (резервная скважина).

Показатели скважин:

- Глубина скважин - 205 м.

- Принятые к эксплуатации водоносные горизонты – отложения апшеронского водоносного комплекса.

- Пьезометрический уровень воды в скважинах – 45-50 м.

- Расчетный динамический уровень – 70 м.

- Дебит – 25 м3/час.

- Тип фильтров – сетчатый  146.

- Насосное оборудование фирмы Grundfos, насос SP30-17.

Технические данные по скважинам приведены в таблице.

| № | Номер скважины | Геологический индекс Глубина скважины, м | Интервалы водоносных горизонтов, м | Конструкция скважины, мм/м | Глубина пьезометрического и динамического уровней, м | Проектный дебит, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 048. |  | 120-126 138-144 152-156 162-168 172-178 186-192 198-203 | 426 +0,2-20 273 +0,5-110 146 100-210 | 50/70 | 600 |
| 2. | № 049 |  | 120-126 138-144 152-156 162-168 172-178 186-192 198-203 | 426 +0,2-20 273 +0,5-110 146 100-210 | 50/70 | 600 |

В настоящее время износ водопроводных сетей и оборудования водозабора  составляет 44,44%,  т.к. сети введены в эксплуатацию 9 лет назад.

Бюджетные средства для ремонтных мероприятий не привлекались.

В течение года в сетях водоснабжения аварий не происходило.

Система водоснабжения ООО «Универсал – Плюс – Сервис» в целом работает хорошо, обеспечивая потребителей согласно договорных обязательств.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере водоснабжения,

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 5,82 | Своевременное устранение протечек |
|  | Всего | 5,82 |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарная экономия | Источники финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Проект | Обору дование | Мате риалы и СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2012 году было произведено энергетическое обследование объектов коммунального хозяйства ООО «Универсал – Плюс – Сервис» и составлен энергетический паспорт Рег.№710002.

По результатам обследования была дана оценка возможной экономии энергетических ресурсов. В сфере водоснабжения рекомендаций по совершенствованию системы нет.

На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета.

Планируемый объем подачи воды,

расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ООО «Универсал – Плюс – Сервис» | Период регулирования 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. | 24,92 | 26,23 | 26,0 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. | 24,92 | 26,23 | 26,0 |
| 5 | Объем потерь | тыс. | - | - | - |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды на собственные нужды (вода на котельную) | тыс. | 6,71 | 7,04 | 6,7 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс. | 18,21 | 19,19 | 19,3 |
| 8.1 | - населению | тыс. | - | - | - |
| 8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. | - | - | - |
| 8.3 | - прочим потребителям | тыс. | 18,21 | 19,19 | 19,3 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 5,82 тыс. рублей

График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы ООО «Универсал – Плюс – Сервис» в сфере водоснабжения.

Целевые показатели

ООО «Универсал – Плюс – Сервис»

в сфере холодного водоснабжения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ООО «Универсал – Плюс – Сервис»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Универсал – Плюс – Сервис», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы

за истекший период регулирования

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| № п/п | План мероприятий в 2012 году | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Выполнено фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт подводящей трубы (от скважины до павильона) | 36,0 | 20,0 |
| 2 | Замена задвижек (павильон артезианских скважин) | 20,0 | 0 |
| 3 | Замена гидробаков | 60,0 | 0 |
| 4 | Замена водомеров на артезианских скважинах | 20,0 | 0 |

Паспорт

производственной программы ООО «Универсал – Плюс – Сервис»

в сфере водоотведения,

характеристика технологического процесса.

Наименование регулируемой организации: ООО «Универсал – Плюс – Сервис».

Местонахождение: Система водоотведения расположена на территории торгово-развлекательного комплекса «Сити Центр» по ул. Индустриальной, 2 в г. Краснодар.

Внутриквартальная сеть фекальной канализации проложена из асбестоцементных безнапорных труб 150, 200 (мм).

На выпусках, поворотах сети устроены смотровые колодцы для осмотра, прочистки и промывки сети канализации.

На выпусках производственной канализации СТ столовых, ресторанов, кафе устроены грязежиронефтеуловители.

Сточные воды от торгового центра поступают к сетям фекальной канализации 200, проходящей по 3 пр.Нефтезаводскому.

В связи с тем, что отвести стоки самотечной сетью не представлялось возможным, произведено строительство канализационной насосной станции с глубиной подводящего коллектора 2,11м.

Необходимый напор насоса составит:

Н общ. = Н геом. + Н час. + Н тр. + Н мс. = 3,60 + 2 + 1,52 + 0,31 = 7,43м;

где

Н геом. - геометрическая разница отметок дна приёмного резервуара 16,24м и лотка трубы подводящего напорного коллектора в точке подключения к существующему самотечному коллектору 19,84м.

Н час. - потери напора в насосе, м.

Н тр. - потери напора в напорном трубопроводе (при Q = 4,06л/сек, 80, V = 0,81, i = 0,020, Lтр. = 76м,  =1,52).

Н мс. - потери на местные сопротивления в напорном трубопроводе, приняты 20% от общих потерь по длине.

Установлены насосы канализационные серии «Иртыш» типа 11ПФ-23 и SEG типа 40.26.2.50B (1 рабочий, 1 резервный) с характеристикой Q = 16м3/час. Мощность эл.двигателя — 1,1 кВт. Также потребителями электроэнергии являются шкаф управления, электроосвещение и прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Насосная станция оборудована системой аварийно – высокого уровня с оповещением обслуживающего персонала.

Насосная станция оборудована решетчатым контейнером. Сточные воды попадают в приёмный резервуар по самотечной канализации 150, 200мм. Приёмный резервуар представляет собой камеру размером ЗхЗм, глубиной камеры 4,11м, на 2,0м ниже подводящей трубы.

Перед насосной станцией по сети фекальной канализации устроен колодец 1500мм с отключающей задвижкой по ТПР 901-09-11-84 (камера отключения).

После насосной предусмотрена камера управления 2000мм, в которой размещается трубопроводная арматура и манометры.

Перед врезкой напорной сети в самотечный коллектор устанавлен колодец-гаситель напора.

Сточные воды от камеры управления до колодца-гасителя поступают по двум трубопроводам 100 протяженностью 87,8 м.

Протяженность труб от задания до камеры управления составляют 362,3 м.

Протяженность труб по зданию 1234 м.

Весь объем сточных вод предприятия поступает в канализационную систему   ООО «Краснодар Водоканал».

В настоящее время износ канализационных сетей и оборудования составляет 46,67%,  т.к. сети введены в эксплуатацию 9 лет назад.

Бюджетные средства для ремонтных мероприятий не привлекались.

В течение года в сетях водоотведения аварий не происходило.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.

Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов в сфере водоотведения,

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |
| 1 |  |  |  |
|  | Всего | 0,0 |  |

Перечень плановых мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарная экономия | Источники финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Проект | Обору дование | Мате риалы и СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2012 году было произведено энергетическое обследование объектов коммунального хозяйства ООО «Универсал – Плюс – Сервис» и составлен энергетический паспорт Рег.№710002.

По результатам обследования была дана оценка возможной экономии энергетических ресурсов. В сфере водоотведения рекомендаций по совершенствованию системы нет.

Планируемый объем подачи воды,

расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ООО «Универсал – Плюс – Сервис» | Период регулирования 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. | 19,9 | 21,1 | 20,0 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. | - | - | - |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. | 19,9 | 21,1 | 20,0 |
| 4 | -населению | тыс. | - | - | - |
| 5 | -бюджетным потребителям | тыс. | - | - | - |
| 6 | -прочим потребителям | тыс.м3 | 19,9 | 21,1 | 20,0 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения – 0 тыс. рублей

График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы ООО «Универсал – Плюс – Сервис» в сфере водоотведения.

Целевые показатели

ООО «Универсал – Плюс – Сервис»,

в сфере холодного водоотведения.

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ООО «Универсал – Плюс – Сервис»,  в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Универсал – Плюс – Сервис», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы

за истекший период регулирования

(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| № п/п | План мероприятий в 2012 году | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Выполнено фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт КНС (замена сетки, ремонт ж/б стяжки, лестниц, крышки люков, антибактериальная обработка стен, ремонт системы вентиляции) | 47,0 | 0 |
| 2 | Ремонт наружных колодцев | 16,0 | 0 |
| 3 | Ремонт колодца гасителя | 8,0 | 0 |
| 4 | Ремонт и замена автоматики управления КНС | 32,0 | 0 |
| 5 | Модернизация колодцев жироуловителей | 280,0 | 0 |

Директор

ООО «Универсал – Плюс – Сервис»                                                    А.В. Бочин