Состав  проекта и рекомендации к устройству/изменению входной группы для  предоставления на  рассмотрение в Департамент архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодар.

Рекомендации  по оформлению альбома с проектными решениями устройства/изменения входной группы:

- Оформленный альбом с проектными решениями, пояснительная записка и др. листы проекта предоставляется на рассмотрение на формате А3;

- Альбом сшивается пластмассовой или металлической пружиной;

- Плотность бумаги листов в альбоме не более 100 г/кв.м.;

- Обложка альбома – прозрачная бесцветная пластиковая;

- Разместить обрамляющую рамку на каждом листе в альбоме, с указанием имени и должности исполнителя;

- На титульном листе (на котором ставиться согласование и печать) предусмотреть надпись и место «Департамент архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодар, согласовано__» для размещения должности, ФИО,  подписи лица, ответственного за согласование проекта;

- Все листы альбома должны быть пронумерованы по порядку;

- В альбоме применять не более двух типов шрифтов. Высотные отметки, размерные линейки

Состав проекта

- Титульный лист.

Следует размещать следующую информацию:

- адрес объекта в формате:  округ, улица,  номер дома и квартиры (шрифт- Arial, размер шрифта 18);

- название объекта (шрифт- Arial, размер шрифта 18);

- собственник объекта (шрифт- Arial, размер шрифта 14);

- контактные данные собственника объекта (шрифт- Arial, размер шрифта 14);

- предполагаемый объемный 3D вид будущего объекта, вписанный в существующее окружение (высота картинки не более 15 см);

- информация о разработчике проекта (шрифт- Arial, размер шрифта 14);

- место и год разработки проекта (шрифт- Arial, размер шрифта 14).

- Содержание.

- Перечень листов альбома с названием и ссылкой на номера страниц.

- Пояснительная записка.

Пояснительная записка должна отражать следующую информацию:

Общие указания:

- В каком году построено здание, является ли здание с реконструируемым объектом памятником архитектуры или культурного наследия.

- На каких основаниях выполнен проект.

- Схема организации прилегающей территории, благоустройство и озеленение.  Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52. Раздел I, раздел II, раздел IV:

- Планируемые параметры участка благоустройства, габаритные размеры.

- Пояснить о уровне вновь устраиваемого уличного покрытия (будет ли  отличаться от уровня уже существующего соседнего тротуарного покрытия). Если  уровень будет отличаться, то дать пояснение о такой необходимости. Требование СП 59.1333.2012.

- Освещение территории. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52 п.18.

- Озеленение территории. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52 п.7.

- Перечисление материалов благоустройства. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52 п.13, п.27,п.28, п.29.

Доступность МГН:

- Обеспечение доступности помещения МГН. СП 59.1333.2012

Фасадное решение. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52.раздел III.

- Пояснить насколько реконструкция увязана с существующим архитектурным  обликом здания. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52.

- Вывески, реклама. (тип вывески, площадь лицевого фасада здания,  площадь информационной конструкции). Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52.п.19.

- Материалы, конструкции и цвета  отделки внешних стен. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52. п.раздел III.

- Подсветка фасада.

- Затрагиваемые конструкции, влияющие на несущую способность здания.

- Дать пояснение по расположению внешних блоков кондиционеров. Правила благоустройства МО г. Краснодар от 22.08.2013 №52.п. 23.

- Пояснить о противопожарных мерах принятых в проекте.

- Пояснить о мероприятиях по усилению несущих перегородок (при необходимости).

- Дать указание на действующие нормативы, в соответствии с которыми  выполнен проект.

Иная необходимая информация.

Графическая часть.

- Анализ существующего положения.

(Не более 1 листа за исключением особо длинных фасадов).

Дать  следующую информацию:

- Ситуационный план. Схема расположения объекта на карте города.

- Фотографии объекта до реконструкции.  Дать крупным планом фотографию всего здания и пространства не менее 10 метров по бокам здания. В случаях сложной застройки необходимо сделать панорамную фотографию.  По необходимости, сделать укрупненные фотографии отдельных характерных мест. Правила оформления фотографии см. пример №1 (http://gorod.krd.ru/standarty/foto/ ).

- Проектное предложение.

- схема организации земельного участка. М 1:200 (1:250, 1:500). Указать зону выполняемого благоустройства с указанием контрольных размеров.  Указать расположение элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Дать пример укладки покрытий, с указанием отметок уровней  новых и соседних покрытий. Указать тип и цвет покрытий. Изменение масштаба не допускается. Нанести зону занимаемого собственником помещения в общем плане здания.

- Характерный разрез с указанием контрольных размеров.

- Фото фасада до реконструкции (ближний план) с обозначением демонтируемых элементов,

- Фотомонтаж фасада после реконструкции, вписанный в существующую обстановку, включая благоустройство и озеленение.

- Развертка фасада М 1:100 (1:50)

  - Указать позиции фасадных материалов.

  - Колер по стандарту RAL.

  - Указать расположение вывески или рекламы. Указать тип и размеры рекламной конструкции  (Решение Думы МО Краснодар №47 п. 8.16).

  - Указать освещение фасада, фасадной подсветки.

  - Указать тип применяемых ограждающих конструкций (перила) (при необходимости).

  - Указать тип применяемой кнопки вызова помощи МГН (При необходимости).

- Спецификация отделочных материалов и цветов системы RAL в соответствии с правилами благоустройства.

- Проектное предложение  планировки внутренних помещений после переустройства-перепланировки, с границами занимаемого помещения в структуре основного здания  и указанием уличного благоустройства  М 1:100 (1:200, 1:250).

- Перепланировка помещения.

- Показать планы до реконструкции и после с названием помещений и их площадью.

- Сборочно-разборочный чертеж. М 1:100 (1:100).

- Указать какой тип перегородок является несущими и ненесущими.

- Мероприятия по усилению конструкций (при необходимости).

- Лист для согласования внешних архитектурных решений (не более листа формат А3). На листе разместить:

- адрес объекта,

- схема организации земельного участка с обозначением границы благоустройства, зона занимаемого помещения в структуре основного здания.  (М 1:500, 1:250, 1:200, 1:100),

- принципиальный разрез (М 1:250, 1:200, 1:100),

- фотография до реконструкции,

- 3D вид после реконструкции с фотомонтажом (ракурс должен быть похожим на ракурс в фотографии «до реконструкции»),

- перечень основных материалов и цветов,

- принятые в проекте малые архитектурные формы.

- проектное предложение  планировки внутренних помещений после переустройства-перепланировки, с границами занимаемого помещения.

Приложения

- Копия свидетельства о праве собственности

- Согласие других собственников (соседей)

- Заключение экспертной организации о возможности произвести реконструкцию указанного объекта (при необходимости).

- Информация о саморегулируемой организации.

- Согласование  Всероссийской организации общества инвалидов  КК ОООО ВОИ (по необходимости).

- Иные документы.

Альбом формата А3 передается в Департамент архитектуры и градостроительства МО город Краснодар в 2-х экземплярах, а так же предоставляется электронная копию проекта (всех листов объекта по порядку), оформленная в формате PDF на электронном носителе (CD/DVD диск).

# Основные требования, предъявляемые к проектным решениям.

|  | Элементы проекта | Основные требования |
| --- | --- | --- |
|  | Фасад. | Общее требование: Максимальная площадь остекления («от пола до потолка»); в ночное время торговый зал должен быть виден с улицы. Входные двери также должны быть стеклянными, Обеспечить доступ МГН. Завершение крыши: для зданий массовой застройки - парапет, видимые скатные кровли исключаются. Рекламная вывеска должна быть как часть парапета в одном уровне и в одной плоскости с соседними парапетами и вывесками. Фасадное оборудование – маркизы, ламели, решетки, проницаемые фасады. Фасадные материалы: композит, термодерево, стекло, профиль алюминиевый, кассетные металлические панели, панели фибробетона, натуральные камни, керамогранит. Исключить: применение в фасадах профилированного настила, «сайдинга», пластиковых панелей, сотового поликарбоната. А так же химических синих, желтых и красных цветов. Цвет оконных переплетов не должен быть белым. |
|  | Реклама. Вывески. | Вывески, реклама должны: гармонично сочетаться с фасадом, совпадать с модульной сеткой здания, соблюдаться пропорции, вывеска должна дополняет фасад, а не подавлять его. Расположение вывесок и рекламы указывается с привязкой, размерами, колер по стандарту RAL (Решение Думы МО Краснодар №47 п. 8.16) Площадью не более ¼ площади фасада. Указать конструкцию вывески (объемные буквы, щит, лайт бокс и т.д.). Выполнять с учетом «Рекомендации по оформлению вывесок и рекламы». |
|  | Благоустройство Озеленение. | Общее требование: в проекте предусматривать озеленение и благоустройство прилегающей территории. Широко применять контейрное озеленение на тротуаре (вазоны с растениями и т.д.), под окнами, на крыльце. Обязательно использование хвойных растений, учитывая новогоднее украшения. Предусматривать освещение территории. На плане благоустройства показывается благоустройство новое и существующее, крылечки, пандусы, ограждения, озеленение, автопарковки. Выполнять с учетом «Рекомендации по благоустройству территорий». |
|  | Маломобильные группы населения МГН. | На развертке фасада, плане благоустройства, Плане этажа указать устройства, требования к входам МГН. СП 59.1333.2012Б Гл.5. |
|  | Места парковок. | Для коммерческих объектов выполнить расчет парковочных мест в соответствии с СП. Указать на плане благоустройства парковочные места. Топографическая съемка должна быть видна на чертеже, не допускается сплошная заливка. Парковки должны отделятся другим типом покрытия (тротуарная плитка и дополнительным тротуарным камнем) от основной проезжей части. Выполнять с учетом «Рекомендации по устройству парковок». |
|  | Кондиционеры и др. инженерные устройства на фасаде. | Не допускается установка кондиционеров на главном фасаде здания. Варианты решения: расположения на боковых и дворовых фасадах здания, закрытие дополнительными конструкциями не нарушающими стиль здания. |
|  | Навесы, козырьки. | Предпочтительно использование природных материалов. Например: Ткани-маркизы, дерево, стекло, ковка, художественный кирпич с белой расшивкой. Исключить использование профилированного настила, сайдинга, пластиковых панелей, сотового поликарбоната. А так же химических синих, желтых и красных цветов. |
|  | Крылечки. | Архитектура крылец должна быть продолжением архитектуры здания. Конструкции крылечек: Вариант 1. Высота 0.9 м и более (6 ступеней). Устройство крыльца плитой с опорой на столбах. Вариант 2. Высота менее 0.9 м . Устройство с опорой по всему контуру. Для уменьшения высоты использовать вертикальную планировку – создавать уклон рельефа от здания. Возможно повышать рельеф до уклона 1:20. Крылечки в подвальные помещения желательно выполнять в «сплошном» остеклении. Исключить использование профилированного настила, сайдинга, пластиковых панелей, сотового поликарбоната. А так же химических синих, желтых и красных цветов. |
|  | Ночная подсветка. | На развертке фасада указать места расположения светильников, линиями указать угол светового потока и направление светового потока. Комбинировать контурную подсветку, заливочный свет, локальной освещение входов, архитектурных деталей, рекламы и вывески. |
|  | Соседи. | Все изменения фасада и благоустройства не должны причинять неудобство соседям. |